## Slide 1
ELECTRÓNICA ANALÓGICA Y DIGITAL
Transistor BJT y control de cargas
Semana 3 · Ingeniería Eléctrica · 2026-2
Una corriente pequeña gobierna una carga mayor
Foto/diagrama: Honina · Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

## Slide 2
INTRODUCCIÓN Y RUTA ACTIVA
Lo que conectamos y lo que haremos hoy
02
La etapa AC/DC entrega energía. Falta decidir cuándo una carga debe activarse.
1
Activar
2
Comprender
3
Experimentar
4
Conectar con ABP
Hoy hay Laboratorio A02: teoría breve, predicción, montaje, medición y análisis.

## Slide 3
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta semana podrás…
03
1
Comprender
Distinguir corte, activa y saturación.
2
Aplicar
Calcular una resistencia de base para conmutación.
3
Integrar
Controlar una carga e incorporar protección inductiva.
Evidencia: preinforme/trabajo en clase + mediciones + informe + aporte individual.

## Slide 4
CONCEPTOS ESENCIALES
Cuatro ideas para explicar el comportamiento
04
A
Terminales
Base, colector y emisor deben confirmarse en la hoja de datos.
B
Corte
Sin corriente de base, el transistor se comporta como interruptor abierto.
C
Saturación
Con excitación suficiente, la caída VCE se reduce y la carga se activa.
D
Protección
Una carga inductiva necesita diodo de rueda libre para limitar el transitorio.

## Slide 5
EJEMPLO GUIADO
Base para conmutar 100 mA
05
Vin = 5 V · VBE = 0,7 V · β forzado = 10
Primero: represente datos, unidades y supuestos.
IB = 10 mA · RB = 4,3 V / 10 mA
RB ≈ 430 Ω; seleccione valor comercial y verifique potencia.
Pregunta al equipo: ¿qué mediría para comprobarlo y qué resultado haría cambiar la decisión?

## Slide 6
ACTIVIDAD ACTIVA
Prediga, contraste y explique
06
1
Identifique terminales sin asumir el encapsulado.
2
Prediga qué voltajes indican corte y saturación.
3
Explique por qué el relé requiere diodo de protección.
Cada respuesta debe incluir una razón técnica, no solo el resultado.

## Slide 7
PRÁCTICA DE LABORATORIO
Laboratorio A02 · BJT como interruptor, medición y carga inductiva
07
Materiales clave
2N2222 o BC547 · LED o relé · resistencias · diodo 1N4007 · multímetro
Seguridad y punto de cuidado
Desenergice antes de modificar. Verifique corriente de carga y polaridad del diodo.
30%
Preinforme y trabajo en clase
40%
Informe completo del equipo
30%
Aporte y sustentación individual
Equipos de 3 · roles rotativos · cada integrante registra qué hizo y qué decisión tomó.

## Slide 8
CONEXIÓN ABP
¿Qué aporta esta semana al proyecto?
08
Agregar una salida controlada a la etapa común y llevar a revisión formativa el Preproyecto 1.
Necesidad
→
Decisión técnica
→
Evidencia
→
Mejora
El preproyecto orienta y permite corregir; el proyecto final valora la integración final mejorada.

## Slide 9
CONCLUSIÓN Y SALIDA
Lo esencial se convierte en una decisión de diseño
09
El BJT convierte una condición de entrada en una acción de potencia; la calidad del diseño se demuestra midiendo y protegiendo la carga.
Salida breve
1. ¿Qué puedo explicar?
2. ¿Qué evidencia obtuve?
3. ¿Qué debo mejorar en el ABP?
Próxima conexión
MOSFET, comparación y Quiz 1.
Conserve cálculos, fotos, mediciones y decisiones: serán evidencia del proceso.