## Slide 1
ELECTRÓNICA ANALÓGICA Y DIGITAL
Sistemas numéricos y variables del proyecto
Semana 6 · Ingeniería Eléctrica · 2026-2
Representar información para poder decidir
Foto/diagrama: Haragayato · Wikimedia Commons · GFDL

## Slide 2
INTRODUCCIÓN Y RUTA ACTIVA
Lo que conectamos y lo que haremos hoy
02
La etapa analógica mide y controla magnitudes continuas. Ahora necesitamos representarlas con códigos.
1
Activar
2
Comprender
3
Aplicar
4
Conectar con ABP
La clase alterna explicación breve, resolución, discusión y una decisión aplicada al proyecto.

## Slide 3
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta semana podrás…
03
1
Comprender
Convertir entre decimal, binario, hexadecimal y BCD.
2
Aplicar
Distinguir bit, nibble, byte y palabra.
3
Integrar
Definir entradas y salidas digitales del Preproyecto 2.
Evidencia: ejercicio aplicado + decisión documentada para el ABP.

## Slide 4
CONCEPTOS ESENCIALES
Cuatro ideas para explicar el comportamiento
04
A
Binario
Cada posición tiene peso 2ⁿ y representa dos estados.
B
Hexadecimal
Compacta grupos de cuatro bits y facilita lectura técnica.
C
BCD
Codifica cada dígito decimal por separado para visualización.
D
Variable digital
Una condición física se convierte en un estado con umbral y significado.

## Slide 5
EJEMPLO GUIADO
Conversión aplicada
05
45₁₀
Primero: represente datos, unidades y supuestos.
45 = 32 + 8 + 4 + 1
45₁₀ = 101101₂ = 2D₁₆; BCD = 0100 0101.
Pregunta al equipo: ¿qué mediría para comprobarlo y qué resultado haría cambiar la decisión?

## Slide 6
ACTIVIDAD ACTIVA
Prediga, contraste y explique
06
1
Resuelva conversiones por estaciones.
2
Verifique el resultado con un método distinto.
3
Asigne nombre, tipo y significado a las variables de su proyecto.
Cada respuesta debe incluir una razón técnica, no solo el resultado.

## Slide 7
CONEXIÓN ABP
¿Qué aporta esta semana al proyecto?
07
Publicar Preproyecto 2 y definir qué condiciones serán entradas, qué decisiones serán salidas y cómo se codificarán.
Necesidad
→
Decisión técnica
→
Evidencia
→
Mejora
El preproyecto orienta y permite corregir; el proyecto final valora la integración final mejorada.

## Slide 8
CONCLUSIÓN Y SALIDA
Lo esencial se convierte en una decisión de diseño
08
Una solución digital empieza cuando una condición real recibe un código inequívoco que puede analizarse, visualizarse y comprobarse.
Salida breve
1. ¿Qué puedo explicar?
2. ¿Qué evidencia obtuve?
3. ¿Qué debo mejorar en el ABP?
Próxima conexión
Aritmética binaria y Quiz 2.
Conserve cálculos, fotos, mediciones y decisiones: serán evidencia del proceso.