## Slide 1
ELECTRÓNICA ANALÓGICA Y DIGITAL
Compuertas lógicas y niveles reales
Semana 8 · Ingeniería Eléctrica · 2026-2
Del 0 y 1 abstractos al circuito físico
Foto/diagrama: FDominec · Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

## Slide 2
INTRODUCCIÓN Y RUTA ACTIVA
Lo que conectamos y lo que haremos hoy
02
Las variables y operaciones binarias necesitan dispositivos que implementen decisiones.
1
Activar
2
Comprender
3
Experimentar
4
Conectar con ABP
Hoy hay Laboratorio 01: teoría breve, predicción, montaje, medición y análisis.

## Slide 3
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta semana podrás…
03
1
Comprender
Construir tablas de verdad de compuertas básicas y derivadas.
2
Aplicar
Interpretar niveles TTL/CMOS y hojas de datos.
3
Integrar
Implementar la primera decisión lógica del ABP.
Evidencia: preinforme/trabajo en clase + mediciones + informe + aporte individual.

## Slide 4
CONCEPTOS ESENCIALES
Cuatro ideas para explicar el comportamiento
04
A
AND / OR
Combinan condiciones simultáneas o alternativas.
B
NOT
Invierte el sentido lógico de una condición.
C
NAND / NOR
Son universales: pueden implementar cualquier función booleana.
D
Niveles reales
VIL, VIH, VOL y VOH definen márgenes, no voltajes ideales.

## Slide 5
EJEMPLO GUIADO
Alarma de riego
05
A = suelo seco · B = nivel suficiente
Primero: represente datos, unidades y supuestos.
Y = A · B
La bomba solo se habilita si hay necesidad y disponibilidad de agua.
Pregunta al equipo: ¿qué mediría para comprobarlo y qué resultado haría cambiar la decisión?

## Slide 6
ACTIVIDAD ACTIVA
Prediga, contraste y explique
06
1
Construya la tabla antes del montaje.
2
Prediga entradas flotantes y márgenes de ruido.
3
Cambie una condición y explique la nueva salida.
Cada respuesta debe incluir una razón técnica, no solo el resultado.

## Slide 7
PRÁCTICA DE LABORATORIO
Laboratorio 01 · Compuertas lógicas y verificación de niveles
07
Materiales clave
CI 7400/7402/7404/7408/7432 · interruptores · LED · resistencias · fuente de 5 V
Seguridad y punto de cuidado
No deje entradas flotantes. Verifique pinout, VCC y GND antes de energizar.
30%
Preinforme y trabajo en clase
40%
Informe completo del equipo
30%
Aporte y sustentación individual
Equipos de 3 · roles rotativos · cada integrante registra qué hizo y qué decisión tomó.

## Slide 8
CONEXIÓN ABP
¿Qué aporta esta semana al proyecto?
08
Implementar y probar una primera regla de decisión asociada a la problemática del equipo.
Necesidad
→
Decisión técnica
→
Evidencia
→
Mejora
El preproyecto orienta y permite corregir; el proyecto final valora la integración final mejorada.

## Slide 9
CONCLUSIÓN Y SALIDA
Lo esencial se convierte en una decisión de diseño
09
La tabla de verdad expresa la decisión; el circuito demuestra si esa decisión se sostiene con niveles eléctricos reales.
Salida breve
1. ¿Qué puedo explicar?
2. ¿Qué evidencia obtuve?
3. ¿Qué debo mejorar en el ABP?
Próxima conexión
Álgebra de Boole, De Morgan y Karnaugh.
Conserve cálculos, fotos, mediciones y decisiones: serán evidencia del proceso.